Sensor DHT20
O DHT20 é um sensor digital de temperatura e humidade, reconhecido pela sua alta performance e estabilidade em ambientes de alta temperatura e humidade. Este dispositivo integra um chip ASIC dedicado e um sensor capacitivo de humidade, juntamente com um sensor de temperatura integrado, oferecendo uma saída digital calibrada.
O sensor mede a humidade relativa através de um sensor capacitivo e a temperatura utilizando um termístor1.1 O sensor capacitivo de humidade consiste num material dielétrico higroscópico entre dois elétrodos. A absorção de vapor de água por este material altera a sua constante dielétrica, o que, por sua vez, modifica a capacitância do sensor. Esta variação é proporcional à humidade relativa.2
Para a temperatura, o termístor, um resistor semicondutor, apresenta uma alteração na sua resistência elétrica em função da temperatura ambiente, permitindo uma medição precisa.4
O DHT20 comunica através do protocolo I²C, o sensor possui um endereço I²C fixo (0x38), o que simplifica a sua integração. A leitura dos dados envolve o envio de comandos específicos para o sensor, que, após um tempo de medição (aproximadamente 80 ms), disponibiliza os valores de temperatura e humidade em registos de 24 bits.1
A escolha do DHT20 é vantajosa devido à sua saída digital calibrada, que minimiza a necessidade de calibração externa, e à sua alta precisão (±3% para humidade, ±0.5°C para temperatura). Mas, apesar das suas vantagens, o DHT20 apresenta algumas limitações. A exposição prolongada a humidade acima de 80% pode causar um desvio temporário no sinal de saída, embora o sensor se recupere lentamente em condições normais. A sua precisão pode ser afetada por vapores químicos voláteis, exigindo um ambiente de armazenamento e operação bem ventilado. Adicionalmente, a frequência de medição deve ser controlada para evitar o auto aquecimento do sensor, que pode comprometer a precisão da temperatura.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDhay-0K6OAxU9dqQEHSxZNOYQh-wKegQIHBAD&url=https%3A%2F%2Fwiki.seeedstudio.com%2FGrove-Temperature-Humidity-Sensor-DH20%2F&usg=AOvVaw3RYObPOlNYy1tf5Y8jYwCy&opi=89978449
Figura 1 - Modulo DHT20

Sensor SHINYEI PPD42
O SHINYEI PPD42 é um sensor de qualidade do ar projetado para detetar partículas em suspensão, opera com base no método de dispersão de luz.1
Internamente, o PPD42NJ contém um emissor de luz (LED infravermelho) e um recetor ótico (fototransístor) com lentes que focam o feixe de luz num ponto de deteção.1 Um resistor aquecedor gera uma corrente de ar ascendente, que aspira as partículas para dentro da caixa do sensor.9 Quando as partículas atravessam o feixe de luz, parte da luz é dispersa e captada pelo recetor. A intensidade da luz dispersa é diretamente proporcional à concentração de partículas no ar, permitindo ao sensor determinar a sua quantidade.1
O SHINYEI PPD42NJ fornece uma saída digital sob a forma de um sinal de modulação por largura de pulso (PWM), onde o tempo de ocupação do pulso baixo (LPO time) é proporcional à concentração de partículas.1
O sensor tem dois pinos de saída ('P1' para partículas maiores que 1 µm e 'P2' para outras sensibilidades), permitindo a distinção entre diferentes tamanhos de partículas. A interação com o microcontrolador envolve a leitura do ciclo de trabalho do sinal PWM para inferir a concentração de partículas, sendo que o sensor requer uma alimentação de 5V DC.
A capacidade do SHINYEI PPD42NJ de detetar partículas a partir de 1 µm, incluindo fumo de cigarro e pó doméstico, torna-o valioso para a avaliação da qualidade do ar.1 A sua robustez e facilidade de manutenção são aspetos práticos importantes para um projeto de estação meteorológica a longo prazo.1 A saída PWM, embora exija processamento para converter o ciclo de trabalho em concentração, permite uma representação eficaz da densidade de partículas.
O desempenho de sensores de partículas baseados em dispersão de luz pode ser influenciado por fatores como a humidade relativa e as propriedades das partículas (forma, cor, índice de refração).13 O SHINYEI PPD42NJ pode apresentar correlações fracas com instrumentos de referência em baixas concentrações de PM2.5 (< 20 µg m–3) e é suscetível a luz difusa, exigindo blindagem adequada. A limpeza periódica da lente é essencial, pois o acúmulo de sujidade pode afetar a sensibilidade do sensor.
Figura 2 - SHINYEI PPD42

Sensor DPS310
O DPS310 é um sensor barométrico digital de pressão atmosférica e temperatura, miniaturizado e de alta precisão. É projetado para aplicações portáteis e dispositivos vestíveis, sendo ideal para medições de altitude e condições meteorológicas.1
O elemento sensor de pressão do DPS310 baseia-se num princípio de deteção capacitivo, utilizando um diafragma de silício8 flexível sobre uma cavidade de ar.1 A variação da pressão atmosférica provoca uma deformação neste diafragma, alterando a capacitância do sensor. Esta alteração é convertida num sinal elétrico e, posteriormente, digitalizada por um processador de sinal interno.1 O sensor também inclui um elemento de temperatura para compensar a sensibilidade da pressão à temperatura, garantindo maior precisão.
O DPS310 oferece interfaces seriais I²C e SPI9 para comunicação.1 A interface I²C é o modo padrão, com um endereço configurável (0x77 ou 0x76, dependendo do pino SDO). O sensor pode operar em três modos:
Standby, Command (medição única) e Background (medição contínua). Os resultados das medições de pressão e temperatura são de 24 bits . Cada unidade é calibrada individualmente, e os coeficientes de calibração são armazenados no sensor para correção das medições.
A alta precisão do DPS310 (±0.002 hPa para pressão, ±0.5°C para temperatura) é fundamental para uma estação meteorológica, permitindo medições detalhadas de pressão atmosférica e altitude.1 O seu baixo consumo de corrente (1.7 µA para pressão a 1Hz) é crucial para aplicações de baixa potência, como a estação meteorológica alimentada por bateria. A flexibilidade das interfaces I²C e SPI, juntamente com a capacidade de armazenamento FIFO, otimiza a eficiência da comunicação e o consumo de energia do sistema.
A precisão dos sensores barométricos pode ser afetada por flutuações de temperatura e humidade, embora o DPS310 inclua compensação de temperatura. A estabilidade a longo prazo pode ser comprometida por ciclos contínuos de pressão e temperatura, que podem causar um desvio nos materiais do sensor ao longo do tempo. É essencial que o orifício de ventilação do sensor não seja exposto a vácuo ou sopro de ar, pois isso pode danificar a estrutura MEMS11.
1 Um termístor é um tipo de resistor cuja resistência elétrica varia significativamente com a temperatura. Geralmente, são feitos de materiais semicondutores e são usados para medir a temperatura devido à sua alta sensibilidade.
2 Dielétrico refere-se a um material isolante elétrico que pode ser polarizado por um campo elétrico. Em sensores capacitivos, o material dielétrico é sensível à humidade, alterando as suas propriedades elétricas em função da quantidade de vapor de água absorvida.
3 Higroscópico descreve a propriedade de uma substância de atrair e reter moléculas de água do ambiente por absorção ou adsorção.
5 A dispersão de luz é um fenómeno físico em que a luz é desviada da sua trajetória original ao interagir com partículas ou irregularidades num meio. Em sensores, a intensidade da luz dispersa é usada para inferir características das partículas, como tamanho e concentração.
6 PWM (Pulse Width Modulation) é uma técnica de modulação que varia a largura de um pulso digital para codificar um sinal analógico. A duração do pulso (ciclo de trabalho) é ajustada para representar diferentes valores de sinal.
7 LPO (Lo Pulse Occupancy) refere-se ao tempo de ocupação do sinal baixo (nível lógico "Lo") numa saída PWM. Em sensores de partículas, este tempo é frequentemente correlacionado com a concentração de partículas.
8 Um diafragma de silício é uma membrana fina e flexível feita de silício, um material semicondutor. Em sensores de pressão, a deformação deste diafragma devido à pressão externa é convertida num sinal elétrico.
9 SPI (Serial Peripheral Interface) é um protocolo de comunicação serial síncrono de alta velocidade, de quatro fios, utilizado para comunicação entre microcontroladores e periféricos.
10 FIFO (First-In, First-Out) é um método de organização de dados onde o primeiro elemento adicionado é o primeiro a ser removido. Numa memória FIFO, os dados são processados na ordem em que foram recebidos.
11 MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) são dispositivos que combinam componentes elétricos e mecânicos em microescala. São fabricados usando técnicas de microfabricação e são amplamente utilizados em sensores devido ao seu tamanho reduzido e alta sensibilidade.

Glossário de Siglas
- ACK: Acknowledge (Confirmação)
- ADC: Analog-to-Digital Converter (Conversor Analógico-Digital)
- ASIC: Application-Specific Integrated Circuit (Circuito Integrado de Aplicação Específica)
- CSS: Chirp Spread Spectrum (Espectro de Espalhamento Chirp)
- CRC: Cyclic Redundancy Check (Verificação de Redundância Cíclica)
- DC: Duty Cycle (Ciclo de Trabalho)
- DFU: Device Firmware Update (Atualização de Firmware do Dispositivo)
- DHT: Digital Humidity and Temperature (Humidade e Temperatura Digital)
- DPS: Digital Pressure Sensor (Sensor de Pressão Digital)
- ESD: Electrostatic Discharge (Descarga Eletrostática)
- FIFO: First-In, First-Out (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair)
- GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global)
- hPa: Hectopascal (unidade de pressão)
- I2C: Inter-Integrated Circuit (Circuito Inter-Integrado)
- IDE: Integrated Development Environment (Ambiente de Desenvolvimento Integrado)
- IoT: Internet of Things (Internet das Coisas)
- LED: Light Emitting Diode (Díodo Emissor de Luz)
- LiPo: Lithium Polymer (Polímero de Lítio)
- LoRa: Long Range (Longa Distância)
- LoRaWAN: Long Range Wide Area Network (Rede de Área Ampla de Longo Alcance)
- LPO: Lo Pulse Occupancy (Tempo de Ocupação de Pulso Baixo)
- LPWAN: Low Power Wide Area Network (Rede de Área Ampla de Baixo Consumo)
- MAC: Media Access Control (Controlo de Acesso ao Meio)
- MCU: Microcontroller Unit (Unidade de Microcontrolo)
- MEMS: Micro-Electro-Mechanical Systems (Sistemas Microeletromecânicos)
- MSB: Most Significant Bit (Bit Mais Significativo)
- MSL: Moisture Sensitivity Level (Nível de Sensibilidade à Humidade)
- NACK: Negative Acknowledge (Confirmação Negativa)
- NIST: National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia)
- NTC: Negative Temperature Coefficient (Coeficiente de Temperatura Negativo)
- OTAA: Over-The-Air Activation (Ativação Pelo Ar)
- PM: Particulate Matter (Material Particulado)
- PWM: Pulse Width Modulation (Modulação por Largura de Pulso)
- RH: Relative Humidity (Humidade Relativa)
- RMS: Root Mean Square (Valor Eficaz)
- RoHS: Restriction of Hazardous Substances (Restrição de Substâncias Perigosas)
- R/W: Read/Write (Leitura/Escrita)
- SCL: Serial Clock Line (Linha de Relógio Serial)
- SDA: Serial Data Line (Linha de Dados Serial)
- SF: Spreading Factor (Fator de Espalhamento)
- SPI: Serial Peripheral Interface (Interface Periférica Serial)
- TTN: The Things Network (A Rede das Coisas)
- UV: Ultravioleta
- VDD: Supply Voltage (Tensão de Alimentação)
- VDDIO: Supply Voltage (Tensão de Alimentação de I/O)

Lista de Referências
- ASAIR. Data Sheet DHT20 Humidity and Temperature Module.
- Adafruit. DHT20 - AHT20 Pin Module - I2C Temperature and Humidity Sensor. https://www.adafruit.com/product/5183
- RobTillaart. Arduino library for DHT20 I2C temperature and humidity sensor. https://github.com/RobTillaart/DHT20
- Seeed Studio. DHT20 Product Manual - Temperature and humidity sensor. https://files.seeedstudio.com/products/101020932/DHT20-Product-Manual.pdf
- ROTRONIC. The Capacitive Humidity Sensor – How it Works & Attributes of the Uncertainty Budget. https://www.rotronic.com/media/productattachments/files/c/a/capacitive_humidity_sensor_final.pdf
- All About Circuits. The Basics Behind a MEMS Capacitive Humidity Sensor. https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/mems-ic-capacitive-humidity-sensor-basics/
- Analog Devices. Thermistor-Based Temperature Sensing System—Part 1: Design Challenges and Circuit Configuration. https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/thermistor-temperature-sensing-system-part-1.html
- DSPMU Ranchi. Thermistors. https://dspmuranchi.ac.in/pdf/Blog/thermistor.pdf
- Texas Instruments. Why long-term consistent performance matters for relative humidity sensors. https://www.ti.com/lit/SSZT152
- SHINYEI TECHNOLOGY CO.,LTD. PRODUCT SPECIFICATIONS PPD42NJ.
- SHINYEI Technology. Particle Sensor Unit. https://www.shinyei.co.jp/stc/eng/products/optical/dust.html
- SHINYEI Technology. PPD42NJ Particle Sensor Unit. https://www.shinyei.co.jp/stc/eng/products/optical/ppd42nj.html
- Acta Mechanica Slovaca. Dust Mass Concentration Measurement Based on Light Scattering Principle. https://www.actamechanica.sk/pdfs/ams/2013/03/01.pdf
- EPJ Web of Conferences. Light Scattering of optical Components and their Imperfections: Measurement, Modelling, and System Analysis. https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2024/19/epjconf_eosam2024_03015.pdf
- eBay. 1PCS ORIGINAL & Brand New SHINYEI Dust Sensor PPD42NJ PPD42NS with Cable. https://www.ebay.com/itm/201834374255
- PMC. A Review of Low-Cost Particulate Matter Sensors from the Developers' Perspectives. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7730878/
- PMC. Evaluation of Long-Term Performance of Six PM2.5 Sensor Types. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11861664/
- AAQR. Low-cost PM2.5 Sensors: An Assessment of their Suitability for Various Applications. https://aaqr.org/articles/aaqr-18-10-lcs-0390.pdf
- Scribd. How Ppd42Nj Works: Shinyei Technology Co., LTD. https://www.scribd.com/document/489466466/How-PPD42NJ-Works
- Infineon. DPS310 Digital XENSIVTM Barometric Pressure Sensor for Portable Devices.
- System Plus Consulting - Yole Group. Infineon DPS310 pressure sensor. https://medias.yolegroup.com/uploads/2019/02/Yole_SP17308-Infineon_DPS310_Pressure_sensor_Sample.pdf
- ResearchGate. (PDF) A review of principles of MEMS pressure sensing with its aerospace applications. https://www.researchgate.net/publication/334398274_A_review_of_principles_of_MEMS_pressure_sensing_with_its_aerospace_applications
- MDPI. A Further Theoretical Study of Capacitive Pressure Sensors Based on Thin Film Elastic Deflection and Parallel Plate Capacitor: Refined Closed-Form Solution and Numerical Calibration. https://www.mdpi.com/1424-8220/22/8/2848
- E3S Web of Conferences. Capacitive Flexible Pressure Sensors and Their Application. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2024/83/e3sconf_epec2024_05038.pdf
- GitHub. DPS310-Pressure-Sensor/README.md. https://github.com/Infineon/DPS310-Pressure-Sensor/blob/dps310/README.md 27
- Ozdisan. Grove - High Precision Barometric Pressure Sensor (DPS310). https://cdn.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/650333_502618.pdf
- WFSensors. Differences in Measurement Accuracy of Different Types of Air. https://www.wfsensors.com/blog/differences-in-measurement-accuracy-of-different-types-of-air-pressure-sensors.html/#:~:text=The%20accuracy%20of%20barometric%20pressure,turn%20affects%20the%20measured%20value.
- SensorsONE. How does the accuracy of pressure measurement devices change over time. https://www.sensorsone.com/accuracy-change-over-time-pressure-measurement-devices/

[1]          Health Effects Institute, (2010). Panel on the Health Effects of Traffic-Related Air Pollution. Traffic-Related Air Pollution: a Critical Review of the Literature on Emissions, Exposure, and Health Effects Special Report 17. Available at: http://pubs.healtheffects.org/view.php?id=334 [July 2013].
[2]          Zhang K., Batterman S., (2013). Air pollution and health risks due to vehicle traffic, Science of the Total Environment, pp: 450–451.
[3]          World Health Organization, (2010). Air quality and health. Fact sheet No 313, updated September 2011. Available at http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/ [July 2013].
[4]          Han X., Naeher L.P., (2006). A review of traffic-related air pollution exposure assessment studies in the developing world, Environment International 32, pp: 106 – 120.
[5]          http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
                http://www.arduino.cc/
[6]          Dust Sensor used, http://www.shinyei.co.jp/stc/optical/main_ppd42ns_e.html
[7]          Temperature-humidity sensor, https://learn.adafruit.com/dht/connecting-to-a-dhtxx-sensor
[8]          DHT11 sensor, droboticsonline.com, DHT11Humidity & Temperature Sensor, Available at http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf [April 2014]
[9]          http://www.shinyei.co.jp/stc/optical/main_dust_e.html
[10]        Tracy Allen, (2013), De-construction of the Shinyei PPD42NS dust sensor, EME Systems LLC. Available at http://takingspace.org/wp-content/uploads/ShinyeiPPD42NS_Deconstruction_TracyAllen.pdf [April 2014]
[11]        Sharp Optical Dust Sensor, http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y1010au_e.pdf
[12]        David Gironi’s optical dust meter, http://davidegironi.blogspot.gr/2013/08/an-optical-dust-meter-that-uses.html
[13]        Chris Nafis, Air Quality Monitoring, http://www.howmuchsnow.com/arduino/airquality/
[14]        Seinfeld H. John, Pandis N. Spyros, Atmospheric chemistry and physics, From air
pollution to climate change, John Wiley & Sons, INC., second edition, 2006.
[15]        Air Quality Test Box, http://www.instructables.com/id/Air-Quality-Test-Box/
[16]        http://www.airquality.utah.gov/clean_air/archive/particulate_matter.htm
[17]        Hussein T., Puustinen A., Aalto P. P., Makela J. M., Hameri K., Kulmala M, (2004). Atmospheric Chemistry and Physics, 4, pp. 391 – 411. Available at http://www.atmos-chem-phys.net/4/391/2004/acp-4-391-2004.pdf [April 2014